Se define la transformada de Laplace de una función f(t) como:

En nuestro caso:

Qe(s)-Qs(s) =A*s*H(s)

Qs(s) = k0* H(s)

La función de transferencia de un sistema describe la relación entre la transformada de Laplace de la señal de salida y la transformada de Laplace de la señal de entrada; para nosotros la señal de entrada es el caudal  Qe(s), y la señal de salida es la altura del agua en el depósito H(s).

Qe(s)= (k0+As)* H(s)